Příloha č. 2

Souhrn parametrů (technická specifikace)

Bude tvořit následně přílohu č. 1 Kupní smlouvy

Souhrn parametrů – specifikace hygienické bariérové pračky

Prodávající zde uvede přesný název a popis dodávaného zařízení	…………………………………………….

Požadavek:								Splnění: (ANO/NE, pozn.)

| Vysokootáčková, volně stojící, prokladová |  |
| --- | --- |
| Nerezový plášť stroje |  |
| Nerezový vnitřní a vnější buben |  |
| Kapacita 90 Kg při poměru 1:10 |  |
| Objem bubnu 900 l |  |
| Průměr bubnu 1000 mm |  |
| Parní ohřev (6-8 bar) |  |
| Elektrický ohřev |  |
| 3 komory, rozdělené do Y |  |
| Ergonomické vyndávání čistého prádla – vyndávání vždy z komory která je nahoře, aby se nemuselo mokré prádlo zvedat zdola |  |
| Ergonomické vkládání špinavého prádla – vkládání do komory která je dole, prádlo se „háže“ dolů |  |
| Otáčky odstředění (min 800 rpm) |  |
| G faktor 360 |  |
| Frekvenčně řízený motor |  |
| Předimenzovaný rám, ložiska i buben |  |
| Velký dveřní otvor (765x340 mm) |  |
| Velký vypouštěcí ventil (Ø 126 mm) |  |
| Grafický displej ovládání, multijazykový, programovatelný |  |
| Pětikomorová násypka |  |
| Eko prací programy významně snižující spotřebu vody a el. energie |  |
| Napojení elektrické (3x380-480V 50/60H nebo 3x200-240V 50/60Hz) |  |
| Napojení vody teplé nebo studené vody |  |
| Napojení páry |  |
| Napojení vzduchu |  |
| Možnost napojení a dávkování tekutého pracího prostředku |  |
| Možnost dávkování sypkých pracích prostředků |  |
| Rozměry V-Š-H max (1900x2400x1900 mm) |  |
| Hmotnost max (3000 kg) |  |
| Snadný přístup ke všem částem stroje |  |
| Komunikační rozhraní pro zapojení do (RJ45) LAN nebo do Wifi a sw pro sledování praní přes PC nebo mobilní aplikaci – není podmínkou |  |
| Zajištění manipulační techniky pro zajištění demontáže stávajícího zařízení – PAC 121 |  |
| Demontáž a odvoz, včetně vystěhování stávajícího zařízení – pračka ROMO Fulnek PAC 121 (rozměry 249x229x197, hmotnost 4500 Kg) |  |
| Likvidace stávajícího zařízení – PAC 121 |  |
| KUPNÍ CENA CELKEM BEZ DPH |  |
| DPH |  |
| KUPNÍ CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |