Příloha č. 5

Specifikace

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení projektu revitalizace veřejného prostranství areálu Nemocnice Prachatice, a.s.“

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci veřejného prostranství areálu nemocnice.

Dokumentace pro stavební povolení

Požadovaný rozsah

Dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., resp. 405/2017 Sb. včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení (zejména získání vyjádření příslušných DOSS, podání a vyřízení žádosti o st. povolení).

PD vyhodnotí životnost souvisejících částí objektu, bude-li identifikován problém, součástí PD bude návrh řešení.

Týká se stavebních prvků i parkových úprav, včetně úpravy zeleně, zahradnických prací, výstavby vodních ploch apod. při splnění podmínek využití dotačního titulu Výzva č. 64 IROP2 Zelená infrastruktura SC 2.2 (PR).

Projektová dokumentace pro stavební povolení pro prvky uvedené v návrhu řešení studie revitalizace veřejného prostranství – ad d) 1 – 10 níže.

Činnost:

- V případě vyjádření a stanovisek je potřeba nad rámec stavebního povolení zajistit, aby projektant předjednal dokumentaci s místně příslušnou kanceláří AOPK ČR za účelem zjištění souladu této dokumentace s příslušnou metodikou (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/64vyzvairop) pro účely získání dotace z dotačního titulu Výzva č. 64 IROP2 Zelená infrastruktura SC 2.2 (PR).

- Geologické či hydrogeologické posouzení a vyčíslení součinitele odtoku povrchů (původních i nově plánovaných).

- Účast na veřejném projednání záměru revitalizace veřejného prostranství areálu nemocnice.

- Statický posudek (kontrola).

- Inženýring, zajištění stavebního povolení.

- Zeleň – rozpis pro konkrétní úseky (dle studie ad d) body 1-10 – viz výše).

- Kompletace projektu.

Součástí PD bude výkaz výměr a rozpočet projektanta.