Příloha č. 3B Zadávací dokumentace, Příloha č. 1 Smlouvy část 2

Technická specifikace - Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí)

Zadavatelem stanovené minimální požadavky na předmět plnění jsou podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení k zakázce „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s (Etapa 2)“ část 2: „Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí)“.  Účastník vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE “ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Ve sloupci „Nabízený produkt, poznámka“ uvede účastník konkrétní produkt, který nabízí a v případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k technické specifikaci.

Obecné informace:

Poptávány jsou dva identické firewally v režimu Active-Active, pro zajištění komunikace LAN-LAN a LAN-WAN.

2x Firewall pro zajištění komunikace LAN-LAN a LAN-WAN:

| Minimální technické požadavky na hardware a software, které zadavatel požaduje. | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, poznámka |
| --- | --- | --- |
| Formát: | 1U/2U do racku. |  |  |
| Počty portů na 1 firewall | 2x 10Gbit SFP+. 8x 1Gbit RJ45. |  |  |
| Napájení: | Redundantní zdroj napájení (připouští se jak řešení dvou hot-plug zdrojů, tak řešení pomocí sekundárního externího zdroje). |  |  |
| Výkon: | Firewall 30Gbit/s při standardní velikosti MTU (1500). IPS 5Gbit/s . NGFW 5Gbit/s (firewall+IPS+aplikační kontrola). Počet souběžných připojení (concurrent sessions) 8 milionů. Počet nových spojení (new connections/s) 180 000. VPN 5Gbit/s. |  |  |
| Požadované funkce: | Podpora vysoké dostupnosti. Schopnost připojit alespoň 2 poskytovatele internetu. |  |  |
|  | Firewall – vytváření zón. Firewall – pravidla založená na zdrojových a cílových IP. Firewall – pravidla založená na identitě uživatele. Firewall – profily pro omezení propustnosti konkrétního zdroje na základě pravidel. Firewall – ochrana proti botnetům. Uživatelé – ověřování přes Active Directory, nebo RADIUS. Antivirus s možností sandbox inspekce (akceptována je jak lokální, tak cloudová varianta). Antispam. NGFW – SSL inspekce. NGFW – Web filtrování dle kategorií. NGFW – Rozeznávání aplikací. IPS. VPN – SSL VPN a IPSec VPN. Routing – OSPF a statický routing. AntiDDos pravidla. Podpora VLAN tagování na portech. |  |  |
| Logování: | Na lokální disk s kapacitou min. 240GB. Logování do Syslogu. |  |  |
| Požadované příslušenství: | Na obou firewallech: |  |  |
| Transceivery | 2x 10Gbit/s Multimode (SR). |  |  |
| Licence: | 3 roky v rozsahu požadovaných funkcí. |  |  |
| Záruka a servisní pokrytí: | 3 roky s výměnou následující pracovní den, softwarová podpora včetně práva na nové verze (upgrade/update). |  |  |
| Instalační práce: | Instalace do datových rozvaděčů a příprava kabeláže. |  |  |
|  | Konfigurace obou zařízení do HA. |  |  |
| Příprava implementace v rozsahu: | Konfigurace všech požadovaných rozhraní. Konfigurace objektů do pravidel. Konfigurace zón. Konfigurace požadovaných pravidel pro LAN. Nastavení překladů NAT z Internetu do LAN. Konfigurace VPN (SSL, IPSec) pro koncové uživatele. Příprava konfigurace pro připojení na AD. Konfigurace UTM profilů (antivir, antispam, URL filtr, rychlostní limity, aplikační filtry, IPS atd.). Generování certifikátů, import certifikátů z externích autorit. Konfigurace SSL inspekce. |  |  |
| Testovací fáze: | Test chování firewallu v LAN prostředí (funkčnost zón, pravidel) před ostrým nasazením (s využitím nepoužívaných VLAN a napojením na internet přes stávající řešení). Test chování firewallu vůči aplikacím při zapnutých UTM profilech. Test chování přístupu běžného uživatele a uživatele s otevřenějším profilem vůči internetu (ověření SSL inspekce a jejího chování). Test HA. |  |  |
| Nasazení do ostrého provozu: | Přepojení na hranici LAN-WAN (odstavení stávajícího LAN-WAN firewallu). Postupné přidávání lokálních LAN segmentů do firewallu. |  |  |
| Zaškolení: | Požadováno v rozsahu min. 3 dnů. |  |  |
| Pomigrační podpora: | Po dobu alespoň 1 měsíce, v rozsahu 4 MD. |  |  |

SIEM

| Minimální technické požadavky na software, které zadavatel požaduje. | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Řešení musí být dodáno jako all-in-one řešení (hardware + software). |  |  |
| 2 | Podporované protokoly: Syslog, Windows Events Collection (WinRM/RPC), FTP, SFTP,SCP, ODBC/JDBC, log file protokol, RELP. |  |  |
| 3 | Licence pro trvalé zpracování 3500 EPS. |  |  |
| 4 | Řešení musí integrovat sběr událostí ze stávajících aplikačních zdrojů, jejichž výčet je uveden dále: NIS: IS-01 AISLP. IS-02 ClinicPharm. IS-03 MIS StaproAkord. IS-04 NEFRIS. IS-05 NIS StaproAkord. IS-06 ROR Studio. IS-08 WINMED. PACS: IS-09 ePACS. IS-10 Marie PACS a xVision. LIS: IS-11 OpenLIMS. HR: IS-12 Docházka. IS-13 ShiftMaster. IS-14 VEMA PAM a PER. LEK: IS-15 Lékárenský systém MEDIOX. KS: KS-01 Active Directory. KS-01 Hyper-V. KS-01 Síťové prvky (switche, firewally, WIFI kontrolér). KS-01 Servery a disková pole. |  |  |
| 5 | Licence pro neomezený počet zdrojů událostí připojený do SIEM. |  |  |
| 6 | Řešení nebude licenčně omezeno úložnou kapacitou. |  |  |
| 7 | Licence musí umožnit budoucí změnu architektury z All-in-One na distribuovaný systém bez dalších licenčních poplatků. |  |  |
| 8 | Licence umožňuje dočasné překročení EPS. |  |  |
| 9 | Možnost sběru logů lokálním kolektorem s přeposíláním do SIEM. |  |  |
| 10 | Centrální management všech komponent a administrativních funkcí ve webovém uživatelském rozhraní. |  |  |
| 11 | Možnost definovat na základě rolí uživatelům SIEM přístup k jednotlivým zařízením, jejich skupinám či síťovým segmentům. |  |  |
| 12 | Podpora šifrované komunikace mezi zdroji logů a SIEM. |  |  |
| 13 | Integrace s adresářovým systémem (LDAP, Active Directory) pro potřeby autentizace uživatelů. Systém ale musí rovněž umožňovat přihlašování pomocí lokálních účtů (v případě nedostupnosti externích autentizačních mechanismů). |  |  |
| 14 | Minimální administrace /výběr zařízení ze seznamu od výrobce/pro připojení dalších zdrojů událostí (Windows Active Directory servery, Windows IIS, Exchange servery, Windows standalone servery, UNIX a linux servery, DNS a DHCP Servery, databázové servery, proxy servery, firewally, IDS, IPS a DAM, routery a switche). |  |  |
| 15 | Řešení musí umožňovat automatické aktualizace výrobcem minimálně v rozsahu 4x ročně. |  |  |
| 16 | Řešení musí umožňovat automatické zálohování a následnou obnovu (na vyžádání obsluhy systému) |  |  |
| 17 | Poskytovat interní kontroly stavu zařízení (HealthCheck) a upozornění uživatele v případě problému. |  |  |
| 18 | Poskytování analytické a korelačních funkcí bez dalších zásahů a činností (out-of-the-box). |  |  |
| 19 | Možnost rozšíření výběrů o uživatelské položky z obsahu logů. |  |  |
| 20 | Schopnost uchovat nasbíraná data nejméně po dobu 18 měsíců, aniž by to vyžadovalo použití externích paměťových zařízení v podobě iSCSI, NAS, nebo USB disků. Rozšíření kapacity zálohovacího serveru je akceptováno pouze pomocí SAS externí police. |  |  |
| 21 | Near RealTime analýza událostí. |  |  |
| 22 | Analýza dlouhodobých trendů událostí. |  |  |
| 23 | Pokročilé "drill-down" dohledávání v případě potřeby. |  |  |
| 24 | Sběr textových logů ze souborů. |  |  |
| 25 | Sběr logů z databází pomocí ODBC. |  |  |
| 26 | Vyhledávací rozhraní systému správy logů musí nabízet možnost rozčlenění vyhledaných dat až na detailní úroveň, IP adresa, typ události, protokol, port atd. |  |  |
| 27 | Poskytování alertů na detekované anomálie, změny chování sítě a změny v generování logů a událostí. |  |  |
| 28 | Fulltextové vyhledávání v nestrukturovaném textu. |  |  |
| 29 | Požadujeme automatické vytváření souhrnných informací o bezpečnostních hrozbách na základě korelace dílčích událostí. |  |  |
| 30 | Systém musí být schopen využít detekované anomálie a informace ze sítě pro korelaci s logy do jednotných incidentů, pro zpřesnění kontextu snížení false-positives. |  |  |
| 31 | Řešení musí poskytnout alerting vycházející z detekovaných bezpečnostních hrozeb od monitorovaných zařízení. |  |  |
| 32 | Řešení musí poskytnout alerting porušení bezpečnostních pravidel založený na stanovené bezpečnostní politice. |  |  |
| 33 | Schopnost pracovat s IP geo-lokacemi. |  |  |
| 34 | Generování alertu při výpadku logů z konkrétního zařízení. |  |  |
| 35 | Vestavěný mechanismus na klasifikaci systémů podle typu (např. mail server vs. databázový server). |  |  |
| 36 | Vyhodnocení chybějících sekvencí (např. služba přestala běžet). |  |  |
| 37 | Schopnost korelovat události DHCP, VPN a Active Directory a sledovat průběh uživatelské relace (session) v rámci celé instituce (přesná identifikace uživatele). |  |  |
| 38 | Poskytování rozhraní pro reporting, pomocí kterého lze vytvářet nové sestavy bez nutnosti sestavovat SQL dotazy. |  |  |
| 39 | Požadujeme pravidelnou, plánovanou tvorbu reportů minimálně ve formátech PDF, případně ruční reporty ve formátu CSV. |  |  |
| 40 | Nezměněná funkcionalita reportingu i při změně nebo náhradě některé technologie, jako např. firewallu nebo IDS. |  |  |
| 41 | Řešení musí podporovat vysokou dostupnost (HA) bez rozšiřujících komponent/software třetích stran. |  |  |
| 42 | HA musí být možné připojit v jakékoliv fázi, bez nutnosti reinstalace a celého řešení. |  |  |
| 43 | Nabízené řešení musí poskytovat automatické aktualizace řešení, bez pomoci profesionálních služeb vendora. |  |  |
| 44 | Řešení musí nabízet přístup k datům skrz otevřené REST API pro integraci s dalšími systémy. |  |  |
| 45 | Řešení musí být navrženo tak, aby bylo schopno pracovat s interními překrývajícími se rozsahy adres spolu se síťovými toky, událostmi a zařízeními v síti. |  |  |
| 46 | Řešení musí uchovávat logy jak v normalizovaném formátu, tak i „raw“ formátu. |  |  |
| 47 | Řešení nebude licenčně omezeno počtem používaných korelačních pravidel. |  |  |
| 48 | Řešení nebude licenčně omezeno počtem generovaných reportů. |  |  |
| 49 | Řešení nebude licenčně omezeno počtem současně připojených administrátorů či operátorů. |  |  |
| 50 | Řešení musí být schopno konsolidovat výsledky z několika řešení, jako jsou vulnerability scannery, risk management nástroje a externí vstupy bezpečnostních informací z různých zdrojů. |  |  |
| 51 | Řešení musí poskytovat zjednodušený dashboard pro operátory v českém jazyce. |  |  |
| 52 | Analýza logů na dobu 18 měsíců. |  |  |
| 53 | Záruka 5 let s výměnou následující pracovní den na hardware. |  |  |
| 54 | Záruka 5 let software podpory (především upgrady, updaty). |  |  |

SIEM - Instalační a implementační práce

| Minimální technické požadavky na software, které zadavatel požaduje. | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, poznámka |
| --- | --- | --- |
| Instalační práce: | Instalace hardware v prostředí zadavatele. Instalace obslužného software. Instalace agentů, pokud jsou pro daný systém potřeba. Nastavení logovacích politik dle požadavků zadavatele. Analýza a nastavení systému pro logování sledovaných aplikací. Nastavení síťových prvků pro sledování (konfigurace syslog). Nastavení serverů pro sledování. Nastavení výstražného systému, včetně nastavení email notifikace. Nastavení reportování. Vytvoření dokumentace celého řešení včetně postupů řešení běžných provozních situací. Vytvoření parserů pro aplikace uvedené v rámci zadávací dokumentace. |  |  |
| Testovací fáze: | Detailní parsování logů zařízení a systémů uvedených v rámci zadávací dokumentace. Test příjmu alespoň 3000 událostí za vteřinu, v 10 minutovém intervalu s pomocí generátoru událostí. Test příjmu alespoň 3500 událostí za vteřinu k ověření chování v situaci maximální zátěže, v 10 minutovém intervalu s pomocí generátoru událostí. Systém musí události udržet v rámci vyrovnávací paměti. Test příjmu výstrah na definovaný email. |  |  |
| Zaškolení: | Zaškolení obsluhy v rozsahu 3 dnů a to včetně vytváření nových parserů v grafickém rozhraní aplikace. Vytvoření ukázkových reportů dokumentujících různé výstrahy jdoucí z podporovaných aplikací. Ukázka vytvoření vlastního dashboardu. |  |  |
| Pomigrační podpora: | Rozšířená post-instalační podpora v rozsahu 1 měsíce. |  |  |