# Příloha č. 1

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

– veřejná zakázka malého rozsahu

„Mycí stroj na kuchyňské nádobí - pořízení“

# Zadavatel		Nemocnice Strakonice, a.s.

Sídlo:				Radomyšlská 336, 386 29  Strakonice

IČ:					260 95 181

DIČ:				 CZ 699005400

statutární zástupce: 	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

a

Ing. Jiří Švec, člen představenstva

# Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

# (email: technicke@nemst.cz, tel. +420 728 784 906).

- Úvodní ustanovení

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i „zakázka“) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.

  - Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html, když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

# Všeobecné podmínky

  - Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.

  - Klasifikace předmětu zakázky

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 39314 | 39314-Průmyslové kuchyňské zařízení |

Předpokládaná cena:  	2 000 000,- Kč bez DPH.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky na pořízení elektrického mycího stroje na kuchyňské nádobí ve stravovacím provozu. Stávající parní myčka je na hranici životnosti a musí být nahrazena novou-elektrickou.

# Minimální technické parametry mycího stroje na kuchyňské nádobí

| Tunelový mycí stroj pásový – směr posuvu z prava do leva |  |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |  |
| Výrobce |  |  |
| Typ/model |  |  |
| Minimální technické požadavky - parametry |  | Splnění minimálního požadavku (ANO/NE) |
| Všechny plechové díly, mycí tanky, síta a čerpadla vč. oběžných kol min. z materiálu CrNi-1.4301 |  |  |
| Všechny plastové díly mechanicky namáhané musí být vyztuženy skelným vláknem v množství min. 25% |  |  |
| Mycí tanky z hlubokotažné oceli, ne svařované z hygienických důvodů |  |  |
| Dvouplášťové provedení s izolací |  |  |
| Autotimer (myčka myje, jen když je v ní nádobí) |  |  |
| Samočistící program stroje s tryskami na zadní straně mycího prostoru |  |  |
| Elektronické multifunkční ovládání barevným dotykovým displejem, programovatelné, komunikace přes interface, management chyb. |  |  |
| Komunikace plně v českém jazyce |  |  |
| Ukazatel všech teplot současně, v mycích tancích a teploty oplachu a sušení |  |  |
| Ukazatel spotřeby vody plnění a oplachu |  |  |
| 3 rychlosti posuvu pásu, možnost zpětného chodu pásu |  |  |
| Kapacita myčky při dodržení 2 min. kontaktní času min. 2000 talířů za hodinu, tato kapacita musí odpovídat použitému pásu pro tabletový systém Temp - Rite |  |  |
| Minimální kapacita myčky při plném výkonu min. 2450 talířů za hodinu |  |  |
| Rychlost pásu odpovídající hygienickému požadavku dle DIN 10 534 min 1,5 m/min |  |  |
| Využitelná šířka pásu min. 600 mm |  |  |
| Využitelný výška mytí min. 400 mm |  |  |
| Články pásu o síle min.3 mm |  |  |
| Vstupní, zakládací zóna o délce 700 mm |  |  |
| Oplachová zóna třístupňová, spotřeba vody průměrně MAX.130 l/hod. |  |  |
| První sušící zóna o délce 1100 mm, sušení shora i zdola |  |  |
| Druhá s ofukem a sušením min. 900 mm |  |  |
| Výstupní zóna volný konec pásu 800 mm (celkem 1100 mm) |  |  |
| Mycí ramena pro čištění vyjmutelná v bloku pro jednoduchou manipulaci |  |  |
| Zpětné získávání tepla – vícestupňové (rozvody nerez a měď) |  |  |
| Teplota vzduchu vycházejícího z myčky maximálně 20°C, nezávisle na teplotě vstupní vody |  |  |
| Samostatné napouštění mycího tanku teplou vodou, samostatně ovládané vypouštění tanků |  |  |
| Transportní pás s roztečí vhodnou pro používaný tabletový systém, všechny kovové díly pásu v provedení z chromniklové oceli |  |  |
| Transportní pás umožňující mytí v koších (příčné podepření proti zapadání) |  |  |
| Délka stroje celková MAX. 7000 mm |  |  |
| Šířka stroje MAX. 890 mm |  |  |
| Výška stroje včetně nástaveb cca. 2150 mm |  |  |
| Spotřeba el. energie při provozu myčky max. 18 kW |  |  |
| Instalovaný příkon MAX. 28 kW |  |  |
| Součástí dodávky nové myčky musí být demontáž, odvoz a likvidace staré myčky |  |  |
| Požadovaná záruka 24 měsíců |  |  |
| Certifikát (potvrzení) výrobce o možnosti instalovat a servisovat nabízený stroj |  |  |

# Doba a místo plnění

  - Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do konce prosince 2019.

# Předpokládaná realizace dodávky

# -  zahájení  - 	prosinec 2019

# -  dokončení - 	1Q 2020

# Místem plnění je pavilon operačních oborů -RDO.

# Lhůta pro podání nabídek

  - Nabídky musí být doručeny nejpozději dne  2.12.2019 15:00 hod.

  - Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html  a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

  - Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.

  - Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

  - Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsoben, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

  - Nabídka bude podána v českém jazyce.

  - Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

# Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

  - Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# Technická specifikace

  - Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:

# 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky

# 02_příloha č.2 - Krycí list

# 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení

  - Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.

  - Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.

  - Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

  - Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.

# Způsob hodnocení nabídek

  - Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou  bez DPH.

  - Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

# Další podmínky

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.

  - Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.

  - Variantní řešení se nepřipouští.

# Ve Strakonicích dne 18.11.2019.

# ….…………………………………………

# MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

# Ing. Jiří Švec, člen představenstva

# Přílohy:

# Technické specifikace předmětu zakázky

# Krycí list

# Čestné prohlášení