# Příloha č. 1

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

– veřejná zakázka malého rozsahu

„Lůžka pro standardní péči NS, a.s. “

# Zadavatel		Nemocnice Strakonice, a.s.

Sídlo:				Radomyšlská 336, 386 29  Strakonice

IČ:					260 95 181

DIČ:				 CZ 699005400

statutární zástupce: 	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

a

Ing. Jiří Švec, člen představenstva

# Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas

# (email: matas@nemst.cz  +420 728 784 906).

- Úvodní ustanovení

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i „zakázka“) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této technické specifikaci.

  - Zadavatel veřejnou zakázku realizuje prostřednictvím svého elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, který je současně jeho profilem zadavatele, na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html, když výzvu k podání nabídek adresuje kvalifikovaným dodavatelům na základě jejich registrace v elektronickém nástroji zadavatele.

# Všeobecné podmínky

  - Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a uchazeči ve všech věcech, které neupravují tyto podmínky, se řídí § 536 a následujícími Obchodního zákoníku.

  - Klasifikace předmětu zakázky

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 33 – Zdravotnické přístroje | 33192120-9 – Nemocniční lůžka |

Předpokládaná cena:  	890 000,- Kč bez DPH.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky projektu na dodávky:

20ks Lůžko elektricky polohovatelné pro standardní péči, 23ks Pasivní antidekubitní matrace - riziko III. Stávající lůžka již nesplňují požadavky kladené na bezpečí a komfort pacientů.

Jedná se o obnovu lůžkového fondu budovy Interny.

| min. technická specifikace předmětu | Splňuje ANO | Nesplňuje NE |
| --- | --- | --- |
| 20x Lůžko elektricky polohovatelné pro standardní péči |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad |  |  |
| stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení) |  |  |
| jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.) |  |  |
| vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 200kg |  |  |
| integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra, |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |
| ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  |
| náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta |  |  |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů, spár a vrypů) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu (vysunutí a zasunutí čela musí být schopna provést samostatně jedna sestra) |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů, spár a vrypů) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy). Postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů! |  |  |
| plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |
| pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s možností rychlého odpojení konektorem umístěným na snadno přístupném místě |  |  |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, ovládací páka dobře dostupná z čela i boků |  |  |
| svod elektrického potenciálu |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou stavu na centrálním sersterském panelu |  |  |
| integrovaná bezpečnostní LED svítilna nebo osvětlení lůžka |  |  |
| systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) |  |  |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |
| bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s háčkem na uchycení při transportu |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  |
| infuzní stojan NR/chrom výškově stavitelný |  |  |
| držák sáčku na moč |  |  |
| polička na psaní sklopná k umístění na nožní čelo |  |  |
| 23x Pasivní antidekubitní matrace - riziko III |  |  |
| jádro matrace ze studené PUR pěny, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení 170N (+/- 10%), na celém povrchu vrstva min. 5cm z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení 130N (+/- 10%), požadovaný odpor proti stlačení vyjádřen jako ILD 40% dle EN ISO 2439: 2008, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka |  |  |
| potah velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze tří stran (270°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené |  |  |
| materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) |  |  |
| na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  |
| nosnost min. 200kg |  |  |
| tvar a rozměry plně kompatibiliní s lůžkem, výška min. 14 cm |  |  |

# Doba a místo plnění

  - Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do  konce 3Q 2020.

# Předpokládaná realizace dodávky

# -  zahájení  - 		3Q 2020

# -  dokončení - 	do 30.10.2020.

# Místem plnění je budova Interny NS, a.s.

# Lhůta pro podání nabídek

  - Nabídky musí být doručeny nejpozději dne  13.7.2020 10:00 hod.

  - Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě písemně v elektronickém nástroji zadavatele pro zadávání veřejných zakázek na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html  a to ve vazbě na zadavatelem odeslanou výzvu k podání nabídek jednotlivým dodavatelům v tomto nástroji.

  - Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html.

  - Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

  - Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsoben, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

  - Nabídka bude podána v českém jazyce.

  - Účastník může podat pouze jednu nabídku, v elektronické podobě.

# Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

  - Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# Technická specifikace

  - Technická specifikace obsahuje uvedené základní podmínky poptávky, které dále doplňují tyto přílohy /v elektronické podobě/:

# 01_příloha č.1 - Technické specifikace předmětu zakázky

# 02_příloha č.2 - Krycí list

# 03_příloha č.3 - Čestné prohlášení

  - Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.

  - Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.

  - Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

  - Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.

# Způsob hodnocení nabídek

  - Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou  bez DPH.

  - Nabídková cena bude zpracována jako cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH (viz. Příloha č. 2)

# Další podmínky

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.

  - Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady spojené s přípravou nabídky.

  - Variantní řešení se nepřipouští.

# Ve Strakonicích dne 18.6.2020.

# ….…………………………………………

# MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

# Ing. Jiří Švec, člen představenstva

# Přílohy:

# Technické specifikace předmětu zakázky

# Krycí list

# Čestné prohlášení