TECHNICKÁ SPECIFIKACE / Název veřejné zakázky: / Nákup serverové infrastruktury
Požadavek:	Splněno ANO/NE
3x server pro serverovou infrastrukturu
- dvou soketový server určený pro datová centra, virtualizaci, databáze nebo vysoce výkonné výpočty
- montáž do racku, velikost max. 2U
- součástí dodávky výsuvné lyžiny do racku a systém pro vyvázání kabelů
- možný přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí
- vizuálně odlišitelné hot-plug vnitřní komponenty
- všechny potřebné komponenty pro montáž do 19" racku
- osazeno 2x CPU 64 bit, maximálně 32 fyzických jader, hyperthreading, podpora serverové virtualizace, max. TDP 250 W
- výkon CPU min. 2500 jednotek Single Thread Rating a Averange CPU Mark min. 52000 jednotek dle testu CPU Mark firmy PassMark Software
- min. 32 DIMM slotů pro paměti typu DDR4 3200 MHz
- osazeno 16x 32 GB RDIMM DDR4 3200 MHz, celkem 512 GB RAM na server
- systém rozšiřitelný min. na 1 TB RDIMM bez nutnosti výměny stávajících modulů
- osazené disky: 2x 480 GB NVMe SSD disk s podporou HW RAID1 pro boot hypervisoru
- min. 4x Ethernet porty 25Gbps SFP28, každý osazený kompatibilním 25Gb SFP28 SR transceiverem
- min. 4x Ethernet porty 1Gbps Base-T
- 1x nezávislý port pro management 1 Gbps Base-T
- min. 5x USB 3.0, alespoň 1x v přední části
- TPM 2.0 čip
- 2U bezel pro zajištění pasivní ochrany před neúmyslnou manipulací s ovládacími prvky na přední straně serveru
- dva redundantní hot-plug síťové napájecí zdroje minimálně 800W
- účinnost minimálně třídy Platinum
- napájení jednofázové 220-240V
- Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016
- Ubuntu 20.04 LTS
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 and 15 SP2
- Microsoft Hyper-V Server: 2016, 2019 & 2022
- VMware vSphere 6.7 U3 a 7.0 U2+
- Kompatibilita celého serveru musí být potvrzena záznamem na VMware Compatibility Guide: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
- Management serveru nezávislý na operačním systému
- WEB GUI (zabezpečený přístup na základě uživatelské autentifikace s podporou elektronických certifikátů, integrace se standardními adresářovými službami)
- Dedikovaná IP adresa
- Firmware update/rollback pro jednotlivé hw komponenty
- Podpora OS deploymentu
- Logování událostí, monitoring hw senzorů, alertů
- Podpora virtuálního média (možnost bootování ze vzdáleného CD/DVD či virtuální ISO image)
- Podpora uznání a realizace záruční výměny na základě výstupů management nástrojů
- Řízení spotřeby (monitoring a řízení spotřeby el. energie včetně monitoringu a řízení tepelného vyzařování)
- Server deployment (nástroje pro zautomatizování procesu instalace a nasazení serveru, podpora přes připravené image a scripty)
- Bezpečnostní funkce (podpora dvoufaktorové autentizace)
- Vysoká úroveň zabezpečení systému garantující pravost firmware všech částí serveru pomocí technologie Root of Trust (run-time ochrana proti napadení a změně firmware, digitálně podepsaný firmware)
- ACPI 6.1 Compliant
- PCIe 4.0 Compliant
- WOL Support
- Energy Star
- SMBIOS 3.1
- UEFI 2.6
- Redfish API
- IPMI 2.0
- Secure Digital 2.0
- Energy Star
- PXE Support
- Advanced Encryption Standard (AES)
- VGA/Display Port
- Triple Data Encrytion Standard (3DES)
- SNMP v3
- TLS 1.2
- DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP)
- Active Directory v1.0
- ASHRAE A3/A4
- Nabízená konfigurace musí být EU Lot9 compliant
- Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7

SW pro virtualizaci serverů
- licence pokrývající minimálně 6x CPU
- plně kompatibilní se stávajícím řešení VMWare vSphere
- možnost instalace hypervizoru na hw bootovací zařízení serveru
- podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, hardware-assist) virtualizace
- bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující plynulou správu a údržbu IT
- podpora vysoké dostupnosti
- automatický start virtuálního stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru nebo restart virtuálního stroje např. při pádu OS
- rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět zálohování pouze datových bloků virtuálních disků změněných od poslední zálohy pro snížení zátěže a zrychlení zálohování
- hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje
- virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů
- podpora operačních systémů Windows Server 2008R2 a novější, Linux jako OS ve virtuálních strojích
- funkcionalita umožňující přesměrování zpracování antivirové a antimalware systémy jednotlivých virtuálních strojů přes zabezpečenou virtuální instanci třetí strany
- NSX Distributed Firewall (DFW) na 7. vrstvě, s IDS/IPS, sandboxing, a NTA/NDR
- mapování fyzických USB portů do virtuálních strojů
- kompletní správa prostřednictvím webové konzole
- 5-letá servisní podpora v režimu 24x7, servisní podpora poskytovaná v českém jazyce
- možnost stažení ovladačů a aktualizací software na webových stránkách výrobce
- zdarma aktualizace min. po dobu 5 let

Další licence
3x licence MS Windows Server Datacenter + MS SQL Server

1x diskové pole
- Hybridní diskové pole s podporou flashové technologie pro datová centra
- Pole osazeno minimálně dvěma kontrolery s tím, že při výpadku jednoho nesmí poklesnout celkový výkon řešení
- Pole s architekturou, která přistupuje k backendu sekvenční metodou s velkým block size (min 8MB)
- Firmware pole je možné provádět za provozu a bez výpadku datových služeb.
- Upgrade firmware není vázaný na práce výrobce, nebo prodejce diskového pole. FW je dostupný ke stažení a instalaci i pro vlastníka pole.
- Možnost nasadit jeden typ ochrany (RAID) přes všechny přítomné datové disky
- Musí umožňovat RAID s trojitou paritou. Systém přežije výpadek tří datových disků bez ztráty dat
- Ochrana dat dalším kontrolním součtem v rámci ukládaných menších bloků nebo stránek
- Pole musí podporovat tenkou i plnou správu LUNů (THP/FULL)
- Pole musí podporovat technologie vracení nevyužívaného prostoru – space reclamation (UNMAP/TRIM)
- Pole podle velikosti IO rozhodne o využití cache, popřípadě zápisy směruje rovnou do disků/SSD
- Pole využívá pro malé IO operace cache s technologií NVDIMM
- Veškerá zápisová cache, musí být chráněná proti výpadkům napájení.
- Kapacita SSD cache se nepočítá do celkové kapacity pole
- Velikost SSD cache musí být minimálně 17% z kapacity pole
- Pole musí podporovat možnost umístit vybraný LUN do SSD cache
- Pole musí podporovat řízení QoS. Minimálně v metrikách IOPS a propustnost/s vůči konkrétnímu LUNu, nebo proti definované skupině LUNů
- Backend pole postavený minimálně na 12Gb technologii
- Pole musí podporovat šifrování na úrovni jednotlivého LUNu technologií splňující FIPS certifikaci.
- Pole musí podporovat nativní replikaci prostředky pole do druhého diskového pole v režimu asynchronním, nebo synchronním.
- Pro ochranu investice musí nabízené pole podporovat nativní replikaci prostředky pole do stávajícího diskového pole HPE Nimble HF20 alespoň v asynchronním režimu
- Replikace musí být řízená, konfigurovatelná na jednotlivé LUNy.
- Pole musí podporovat obousměrnou replikaci, kdy jedno pole je pro část LUNů primárním polem a zároveň pro druhou část LUNů je sekundárním polem.
- Pole musí podporovat transparentní synchronní replikaci v režimu „ALUA Metro Cluster“ minimálně pro tyto OS: MS Windows, MS Hyper-V, Linux, VMware.
- Pole musí podporovat vytváření snapshotů a plných klonů LUNů
- Pole musí podporovat vytváření snapshotů na replikovaných LUNech.
- Pole musí podporovat replikaci snapshotů na druhé pole.
- Pole musí podporovat vytváření snapshotů se zajištěním aplikační datové konzistence (VSS, VMware, Oracle DB, Microsoft SQL, Citrix)
- Pole musí být plně integrovatelné s technologiemi VMware
- Pole musí podporovat VAAI (WRITE SAME, UNMAP, THIN PROVISION STUN, ATS, a XCOPY)
- Pole musí podporovat VASA v.3, plná podpora VVOL
- Pole musí podporovat integraci správy pole do VMware vCenter
- Pole musí podporovat VMware SRM
- Pole musí podporovat nativní MPIO ovladače pro VMware, popřípadě v ceně musí být licence na speciální ovladače pro neomezený počet hostů.
- Pole musí podporovat integraci s kontejnerovými technologiemi Docker, Red-hat OpenShift, Kubernetes, MESOS
- Veškeré funkce a případné sw licence musí být součástí nabídky pole.
- Správa pole je možná z grafického webového rozhraní i z příkazové řádky CLI.
- Správa pole umožňuje podrobný kapacitní a výkonový reporting, včetně historických dat.
- Je možné sledovat tyto metriky: IOPS, propustnost/s, latenci na daný LUN, na danou množinu LUNů, na daný port, na dané rozhraní
- Pole je možné kapacitně škálovat přidáváním dalších diskových polic
- Pole je možné výkonově škálovat přidáváním další SSD cache
- Pole je možné výkonově škálovat výměnou kontrolérů za vyšší, výkonnější, modernější model, bez nutnosti měnit zbytek infrastruktury.
- Kompatibilita se systémy Microsoft® Windows® Server, Microsoft® Hyper-V™, VMware vSphere™,Ubuntu Linux, SUSE® Linux Enterprise, SUSE® Linux Virtualization, Red Hat® Enterprise Linux®, Red Hat® Enterprise Virtualization, Linux CentOS, Oracle® Linux®, Oracle® Solaris, Citrix®, IBM® AIX®, HP-UX®
- Adaptivní pole vybavené prediktivní analytikou
- Poskytuje proaktivní doporučení týkající se upgrade firmware s ohledem na okolní infrastrukturu přípojenou k poli
- Automaticky zabrání instalaci firmware pokud by tato činnost ohrozila jeho vzájemnou kompatibilitu s připojenou infrastrukturou
- Analytický engine musí umožňovat integraci s vrstvou hypervizoru na připojenách serverech
- Analytický engine musí nabízet ucelený pohled na provozovanou infrastrukturu (minimálně na vrstvy hypervizor, host/server, datastore, VM)
- Jednotné místo pro správu a auditing více polí stejného druhu
- Nabízí predikci zaplnění daty v horizontu minimálně rok
- online zobrazení zdravotního stavu pole
- umožňuje reporty dat z pole automatizovaně i adhoc, s možností customizace
- online zobrazení stavů a performance dat
- zobrazení performance dat online minimálně 30 min
- minimální granularita pro odesílání dat z pole do nástroje pro pole je 5 minut formou přírůstku
- zobrazení minimálně utilizace v % nebo například v Transefer MB/s, IOPS počet, Latence ms
- Umožňovat minimálně zobrazení na úrovni kontrolerů utilizace procesorů v %
- Umožňovat minimálně zobrazení na úrovni FiberChanel interface IOPS za port, MB za port
- Poskytovat informace minimálně o Read IOPS, Write IOPS, Read MB/s, Write MB/s, Latenci, výkonové utilizaci hardwaru
- Podporovat správu a skriptování pomocí RestAPI
- Výrobcem garantovaná dostupnost 99.99%
- Základní jednotka maximálně 4U s alespoň 21 pozicemi pro LFF HDD a 6 pozicemi pro SFF SSD cache (2x 3 pozice)
- Osazená disková kapacita 126TB RAW (bez započtení paritní ochrany a redukčních technologií)
- Velikost SSD cache musí být minimálně 17TB
- Možnost připojení dalších expanzních jednotek pro diskovou kapacitu (min. 6)
- Minimálně 100 TB užitné kapacity na pole v režimu ochrany dat proti výpadku tří datových disků a bez započtení redukčních technologií
- Minimálně 270 TB efektivní kapacity při efektivitě redukčního poměru 3:1
- 2x iSCSI/management 10Base-T port 1/10 Gb na kontrolér (celkem 4 porty/pole)
- 4x iSCSI 40Gb SFP+ porty na kontrolér (celkem 8 porty/pole)
- Výkon diskového pole minimálně 58tis IOPS v režimu náhodných operací a 50% poměru zápisu a čtení ve 4k blocích
- Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7

Pásková mechanika
- 1U rackmount kit s možností osazení dvou interních LTO páskových mechanik
- Požadujeme osadit 1x LTO-8 páskovou mechaniku se SAS připojením k zálohovacímu serveru
- 1x LTO-8 RW zálohovací médium
- 1x SAS HBA kompatibilní s nabízenou zálohovací mechanikou
- 1x 4m kompatibilní SAS kabel mezi nabízenou mechanikou a HBA
- Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7

Síťové prvky
Propojovací kabely, QSFP a SFP+ moduly:
- 4x 25Gb 0,65m DAC pro propoje mezi iSCSI přepínači
- 4x 40Gb LR4 single mode transceivery pro připojení k LAN
- 16x 25Gb 3m DAC pro propojení mezi iSCSI přepínači a servery/storage
- 2x 1Gb RJ45 transceivery pro připojení management switche
- 2x přepínač pro iSCSI síť
- Typ zařízení: L3 přepínač
- Velikost zařízení 1U
- Minimálně 16x 1/10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním
- Minimálně 2x 40/100Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním
- Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE
- Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+
- 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj
- Redundantní hot-swap ventilátory
- Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní
- Minimální přepínací výkon: 1,2 Tbps
- Minimální paketový výkon: 540 Mpps
- Minimální paketový buffer: 32 MB
- Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2
- Kapacita stohovacího propojení: 200 Gbps
- Stoh podporuje distribuované přepínání paketů
- Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance)
- Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG)
- Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade)
- Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API
- Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte
- Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX
- Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4
- Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 52/16
- Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 210 000
- Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 140 000
- Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP
- Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q
- VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu
- Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v
- Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN
- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w
- STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)
- Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích
- Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port
- Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní)
- DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF
- Podpora zapouzdření: GRE over IPv4
- Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace
- Podpora IEEE 1588v2 Boundary a Transparent Clock
- Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety
- Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface - nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit
- Statické směrování IPv4 a IPv6
- Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000
- Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000
- Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP
- Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6
- Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security
- Podpora police based routing
- Podpora VRRPv2 a VRRPv3
- ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4
- Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF)
- IGMP v2 a v3, IGMP snooping
- MLD v1 a v2, MLD snooping
- Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP
- Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL
- ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota , číslo VLAN,
- HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps
- IEEE 802.1p – Minimálně 8 front
- Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace
- Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC
- BPDU guard a Root guard
- Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU
-Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači
- Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST)
- Podpora Radius over TLS (RadSec)
- 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5
- Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz)
- IP Explicit Congestion Notification (ECN)
- Podpora RoCEv2
- Podpora MPLS L3 VPN
- Management: CLI formou 1x USB-C console port
- Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě
- OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu
- USB port pro přenos konfigurace a firmware
- Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient
- Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů
- Podpora SNMPv2c a SNMPv3
- Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL
- Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače
- Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému
- Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler)
- TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů
- Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby
- Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování
- Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp.
- Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase
- Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události
- Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress
- Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu
- SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session
- Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení
- Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

- 1x Management přepínač
- Třída zařízení: L3 switch
- Formát zařízení do racku
- Velikost zařízení: 1U
- Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu
- Interní napájecí zdroj
- Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)
- Minimálně 12MB paketový buffer
- Základní funkce a protokoly:
- Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte
- Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad
- Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4
- Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8
- Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP
- Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN
- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree
- STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+)
- Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED
- NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace
- Statické směrování IPv4 a IPv6
- IGMP v2 a v3
- MLD v1 a v2
- Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL
- ACL definice na základě skupiny fyzických portů
- ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN
- BPDU guard a Root guard
- HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu
- ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port
- Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC
- Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení
- Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS
- Podpora IPv4 a IPv6 QoS
- Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p
- Management:CLI formou 1x USB-C Console Port
- Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě
- Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému
- USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware
- Podpora managementu přes IPv4 i IPv6
- SSHv2 a a SFTP
- Podpora SNMPv2c a SNMPv3
- RMON
- Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL
- Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače
-Dualní flash image
- TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů
- Podpora Syslog over TLS
- Podpora TACACS+
- Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176
- Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session
- Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)
- REST API pro automatizaci nastavení
- Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů

Společné požadavky na veškerou technologii
- nabízené produkty jsou originální, nové, nikdy předtím nepoužívané ani nerozbalené
- pochází z oficiálního českého distribučního kanálu výrobce a výrobky jsou určené pro český trh
- zařízení je dodáno se zárukou výrobce
- zařízení je podporované výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu
- Zadavatel požaduje poskytnutí potvrzení výrobce, které tyto skutečnosti stvrzuje.

Požadavky na instalaci a konfiguraci
- dodavatel zajistí instalaci a konfiguraci dodaných HW a SW komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu včetně dopravy, montáže, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury v sídle zadavatele
- součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátorů zadavatele minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci HW zařízení dodaných v rámci zakázky
- dodavatel zajistí rovněž zaškolení IT administrátorů zadavatele pro samostatnou administraci diskového pole včetně všech management nástrojů, jakožto klíčové součásti celého řešení, včetně školení optimalizace výkonu a zálohování dat
- minimální časový rozsah pro školení je 8 pracovních hodin. Školení proběhne u zadavatele na dodaném HW/SW
- administrací se rozumí zejména: konfigurace, monitoring činnosti, aktualizace, řešení problémů, zálohování konfigurace
- součástí instalace bude testovací provoz v minimální délce 5 dnů pro ověření funkčnosti dodaného HW a SW.

Požadavky na certifikaci
- dodavatel předloží zadavateli doklady (certifikát výrobce), že je autorizovaným obchodním a servisním partnerem výrobce nabízeného HW
- nabízené zboží je určené pro český trh, je nové, nepoužité a pochází z oficiálního distribučního kanálu v České republice
- záruka, vč. záručního servisu, pro dodaný HW bude poskytována minimálně po celou dobu uvedenou u jednotlivých HW zařízení (od převzetí celého díla)
- záruční opravy zařízení HW budou realizovány dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídající servisní organizace výrobce
- záruční opravy budou realizovány v místě zadavatele. Výjimku tvoří činnosti realizovatelné vzdáleným připojením

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

………………………………………………………………………
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby